ОАО «Северное Молоко»

|  | «Утверждаю» Генеральный директор Ночевка А.А. __________________ Дата ______________ |
| --- | --- |

NESS AVIATION COMPLEX AT DOMODEDOVOТендер

НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. III ЭТАП

Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская д.59.

| «Подготовил» Инженер по сервисным средам Парфенов А.Г. «Согласовано» Руководитель Проекта Кузьмин А.В. Технический директор Драницын М.Н. |  |
| --- | --- |

г. Грязовец 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.   ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА

А) ВВЕДЕНИЕ

Б) УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

В) ОБЪЕМ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Г) ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

Д) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Е) РАЗЪЯСНЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ж) ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

З) ОЦЕНКА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И) ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Уведомление о Заинтересованности

объект: «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко» расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.» Вниманию Генерального директора ОАО «Северное Молоко» Ночёвки Антона Алексеевича Пакет Работ: поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения В1; В2; В3.1; В3.2; В10; Т3; Т4, III этап. Настоящим подтверждаем получение приглашения от “ ___ “ ______ 2020г. для участия в подготовке КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а также приложений к нему, составляющие пакет тендерной документации на выполнение вышеуказанных работ и подтверждаем наше намерение представить КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в сроки, указанные в Приглашении на участие в ТЕНДЕРЕ. Мы заявляем, что полученная в ходе проведения тендера информация (при любом исходе тендера) не будет нами передана третьим сторонам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Мы подтверждаем, что в случае признания нашей компании победителем тендера, мы готовы принять все существенные положения прилагаемого к тендерной документации проекта договора. Подпись: ______________________ Должность: ______________________ Компания: ______________________ Дата:____________________________

1.1 ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

А) ВВЕДЕНИЕ

ОАО «Северное Молоко» приглашает Вас принять участие в тендере НА ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. III ЭТАП

На территории производственной площадки, расположенной по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59.

Объект строительства представляет собой действующую производственную площадку по производству молочных продуктов. Производственная площадка предприятия расположена на юго-восточной окраине города Грязовца и занимает 4,7 га. Производственная мощность предприятия по переработке молока на данный момент времени составляет от 200 до 400 тонн.

Минимальный гарантийный срок на выполненные работы 3 года. Гарантийный срок на оборудование согласно условий гарантии производителя. Увеличение гарантийного срока приветствуется и учитывается при выборе подрядчика. Начало гарантийного срока исчисляется с даты полного исполнения обязательств по договору за исключением гарантийных обязательств и подписания соответствующего акта.

Срок реализации

Поставку оборудования и материалов, выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения В1; В2; В3.1; В3.2; В10; Т3; Т4 выполнить до 15.09.20г.

Дополнительная проектная информация будет предоставлена в случае заинтересованности Участника тендера после получения уведомления о заинтересованности.

Б) ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА.

- Заказчик ОАО «Северное Молоко», Россия, производственная площадка г. Грязовец

- Управление проектом – команда проекта от Заказчика во главе с руководителем проекта

- Управление действующим производством и приемка результатов работ в эксплуатацию – Техническая служба и администрация действующего предприятия

- Проектирование – ООО «DBC», г. Москва

- Технический надзор и выполнение функций Генерального Подрядчика – ОАО «Северное Молоко»

- Подрядчики по выполнению строительно-монтажных работ и поставке технологического оборудования, имеющие прямой контракт с ОАО «Северное Молоко»

В) ОБЪЕМ РАБОТ и ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

| Наименование объекта | «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко» расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.» |
| --- | --- |
| Заказчик | ОАО «Северное Молоко» |
| Основание строительства | Договор от …. №… Рабочая документация 19-S-01-РД-В.3, разработанная ООО «DBC» |
| Технические требования, предполагаемые к реализации | Поставка оборудования и материалов, выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения (В1; В2; В3.1; В3.2; В10; Т3; Т4), III этап. В системах Т3 и Т4 трубы PPRC армированные стекловолокном; В системах В3.1 и В3.2 трубы ПЭ100 SDR17; Запорная арматура D больше 80мм (включительно) принять задвижки с обрезиненным клином производства Dendor, D менее 80мм шаровые краны Broen; Из объема работ сети В1 исключить монтаж трубопроводов до насосных станций Odyssey и монтаж трубопроводов от насосных станций до пенных постов; Общие требования Закупка и поставка необходимых материалов; Разбивка трасс прокладки сетей с учетом смежных сетей и технологических трубопроводов; Выполнение технологических отверстий в местах прохода сетей через стены и конструкции зданий и сооружений с последующей их заделкой; Изготовление опор под трубопроводы и оборудование; Монтаж трубопроводов; Проведение необходимых испытаний в соответствии с действующими нормами и правилами; Покраска смонтированных сетей из стального трубопровода; Изоляция смонтированного трубопровода; На запорной и регулирующей арматуре установить разъемные соединения; Помывка и дезинфекция смонтированных сетей, в т.ч. прием систем водоснабжения по микробиологическим показателям; Маркировка смонтированных сетей, размещение принципиальных схем в технических помещениях (передача Заказчику); Проведение пуско-наладочных работ смонтированных систем и оборудования; Передача Заказчику исполнительной документации в полном объеме на бумажных носителях – 2 экз.; на электронном носителе в формате DWG, DOC, XLS, PDF – 1 экз. |
| Основные технические требования к выполнению работ | Работы выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; Работы выполнять по ППР или типовым технологическим картам, согласованным с Заказчиком; Предусмотреть выполнение работ по сменам с учетом выполнения смежных работ сторонними организациями; Все оборудование и материалы приобретаются и поставляются Подрядчиком. За выполнение требований правил по охране труда (правил безопасности), охране окружающей среды, за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ отвечает Подрядная организация; Материалы, приобретаемые Подрядчиком, а также необходимые механизмы, инструменты и оборудование доставляются Подрядчиком на место производства работ за свой счет; Материалы и оборудование поставляются в заводской упаковке, гарантирующей их сохранность при транспортировке, перевозке и выгрузке; Все материалы и оборудование, используемое при производстве работ, должны пройти входной контроль с занесением результатов в соответствующий журнал. Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с требованиями действующей НТД. Обязательно участие представителя Подрядчика в рабочей комиссии с участием надзорных органов перед получением разрешения на ввод в эксплуатацию и устранение замечаний комиссии в части выполненных работ; Подрядчик должен передать исполнительную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (текстовые документы в форматах .pdf и Word, графические - .pdf и .dwg) |
| Основные требования к оборудованию и материалам | Оборудование и материалы должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП; СП; ГОСТ; технический регламент); Оборудование и материалы должны быть сертифицированы для применения на территории РФ. |
| Особые условия | При изменении объема работ на основании изменений в рабочей документации или требований Заказчика, оформляется дополнительное соглашение к договору, при этом стоимость работ принимается согласно единичных расценок утвержденных в основном договоре; Монтаж сетей в основном производственном корпусе ведется без остановки технологического процесса. Предусмотреть мероприятия исключающие попадания пыли, грязи и т.п. в технологическую зону. Персонал, выполняющий работы должен иметь медицинские книжки. |

Г) ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА.

Проведение тендера предусматривает в 2 этапа

Срок подачи коммерческого предложения по первому этапу до 21 июля 2020 года.

Второй этап – переговоры с заинтересовавшими участниками тендера до 30 июля 2020 года, при этом параллельно участник тендера предоставляет принятый тендерный пакет учредительных документов для проверки организации службой безопасности.

Результатом проведения тендера является составление рейтинга претендентов и заключение договора с претендентом, занявшим первое место. В случае неразрешимых разногласий при заключении договора, договор заключается с претендентом, занявшим второе место и т.д.

Транспортировку и мобилизацию рабочих, доставку материалов и технику требуется включить в стоимость работ.

Цена договора является твердой и неизменной.

К коммерческому предложению прикладывается предлагаемый график производства работ, отражающий длительность основных этапов работ.

В коммерческом предложении должны быть отражены условия оплаты и приемки работ.

Заказчик оставляет за собой право продлить сроки проведения тендера в случае, если качество, ценовые условия и т.п. поданных предложений не устраивают команду проекта Заказчика.

Д) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Тендерное предложение направляется по электронной почте на

Парфенов Алексей Геннадьевич				Епифанов Иван Михайлович

Инженер по сервисным средам				Техник по сервисным средам

ОАО "Северное молоко"					ОАО "Северное молоко"

Моб: +7-921-722-20-35 					Тел. +7-81755-2-11-15

Почта: ParfenovAG@milk35.ru					Почта: EpifanovIM@milk35.ru

О получении предложения будет сообщено ответным письмом. Просим удостовериться в получении представителем Заказчика тендерного предложения любым способом – контрольный звонок, по E-mail и т.п. При больших объемах пересылаемой информации просим разбивать письма и направлять несколько писем.

Само коммерческое предложение представляется в отсканированном виде в формате .pdf, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью организации, остальные материалы в произвольной форме.

Для оценки квалификации Участник тендера предоставляет дополнительные материалы – сведения об организации, выполненные проекты, количество и квалификация постоянных сотрудников, предлагаемая организационная структура проекта, а также любые другие документы, которые могут свидетельствовать в его пользу.

Заказчик оставляет за собой право проверить представляемую информацию в том числе и посетив офис претендента.

После принятия Заказчиком решения все участники тендера будут уведомлены соответствующим образом.

Коммерческое предложение подается по установленной ниже форме (Таблица 1). Произвольная форма не допустима (перечень оборудования и состав работ показаны условно).

В коммерческом предложении отдельно выделить стоимость оборудования (материалов) и стоимость работ.

Таблица 1. Форма предоставления коммерческого предложения.

| № п/п | Наименование | Производитель | Ед. | Кол-во | ЦЕНА за единицу руб. | ИТОГО руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |
| Водоснабжение |
|  | Труба полипропиленовая … |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная … | ГОСТ |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| Итого оборудование и материалы (с НДС): |  |
|  | РАБОТЫ: |
| Водоснабжение |
|  | Устройство проходов через стены и перекрытия |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопроводов из стальных труб. (разбить по диаметрам, скомпоновав аналогично сборниками расценок) |  |  |  |  |
|  | Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб (разбить по диаметрам, скомпоновав аналогично сборниками расценок) |  |  |  |  |
|  | Изоляции трубопроводов |  | компл. |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |
|  | Подготовка технической документации |  |  |  |  |
| Итого работы (с НДС): |  |
| ИТОГО (с НДС): |  |

Е) РАЗЪЯСНЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Любые разъяснения или дополнительную информацию по данному тендеру можно получить у Парфенова А.Г. по контактам, указанным выше.

Участник имеет возможность на посещение объекта и на встречу с учредителем Тендера.

Заказчик не оплачивает расходы Участнику тендера по подготовке Тендерного предложения.

Ж) ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

Участнику рекомендуется посетить строительную площадку для знакомства с текущими условиями на объекте, которые необходимо учесть при формировании стоимости и сроков выполнения работ в коммерческом предложении.

Посещение площадки организуется по письменному запросу с согласованием даты.

З) ОЦЕНКА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обращаем внимание, что цена предложения не является единственным основанием для выбора Подрядчика. Победитель выбирается по принципу наибольшей экономической эффективности, складывающейся из соотношения:

- Форма тендерного предложения (подробность, ясность, понятность)

- Опыт выполнения подобных работ

- Сроки выполнения работ

- Имеющиеся ресурсы

- Ценовое предложение

- Прочее

И) ПРОЕКТ ДОГОВОРА и проектная документация:

- Рабочая документация:

- комплект рабочих чертежей шифр 19-S-01-РД-В.3

- Проект договора