# Тельфер электрический канатный во взрывобезопасном исполнении (1Еx d IIB T5 ) типа  ВТ 10346  (Болгария)

Технические  характеристики :

- Грузоподъемность -  					 1,0 тн

- Высота подъема -  				 	 18.0 м

- Скорость подъема -	  			           8.0 м/мин

- Скорость перемещения -		  		 20.0 м/мин, двигатель c тормозом

- Мощность двигателя подъёма                             1,5кВт

- Мощность двигателя передвижения  -		 2х0,12кВт

- Вес тельфера -						 330кг

- Двутавр -			 			 18М, 24М, 30M, 36М

- Режим работы по ISO 4301 -			 М5 (средний)

Габаритные   параметры:

| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | C | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1346 | 809 | 570 | 75 | 231 | 415 | 225 | 995 | 148 | 277 | 33 | 90-130 | 500 | 306 | 94..54 | 265..325 | 40 | 18 | 120 |

Липатов Борис Вадимович (495) 789-67-31